|  | REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD SVETI IVAN ZELINA GRADSKO VIJEĆE |
| --- | --- |
| KLASA: 350-02/19-01/02 URBROJ: 238-30-01/01-22-61 Sveti Ivan Zelina, 21.12.2022. |

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 35. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 07/21), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na  9. sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

PROŠIRENJA GROBLJA U DONJOJ ZELINI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja proširenja groblja u Donjoj Zelini (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradio stručni izrađivač ARHEO d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom „Urbanistički plan uređenja proširenja groblja u Donjoj Zelini" koji sadrži:

I. Tekstualni dio (Odredbe za provedbu)

II. Grafički dio koji sadrži kartografske prikaze

1. Detaljna namjena površina								1:500

2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža i elektroničke komunikacije

2.1. Promet										1:500

2.2. Elektroničke komunikacije i energetski sustav					1:500

2.3. Vodnogospodarski sustav								1:500

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina						1:500

4. Uvjeti gradnje

4.1. Uvjeti gradnje									1:500

4.2. Grobna polja 									1:200

4.3. Grobna mjesta									1:50

III. Obvezni prilozi

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka ovjerava se pečatom Grada Svetog Ivana Zeline i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline. Uvid u elaborat moguć je u prostorijama Grada Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina.

Članak 3.

(1) Plan je izrađen u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“,  br. 8/04, 11/06, 9/11, 5/13, 13/15, 15/15 – pročišćeni tekst, 4/17 i 6/17– pročišćeni tekst) i Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Donjoj Zelini („Zelinske novine“,  br. 13/22).

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

- Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

(1) Površine unutar obuhvata Plana razgraničene su prema namjeni na kartografskom prikazu 1. Detaljna namjena površina i na kartografskim prikazima 4. Uvjeti gradnje.

(2) Planirane su slijedeće osnovne grupe namjena površina:

- Grobna polja (jednostruka i dvostruka grobna mjesta)

- Postojeća oproštajna građevina

- Servisni sadržaji

- Zelene površine

- Površine infrastrukturnih sustava

- Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevinskih čestica i građevina

Članak 5.

(1) Planom je obuhvaćena površina postojećeg groblja i planiranog proširenja. Uvjeti i način gradnje definirani su u skladu s važećim Pravilnikom o grobljima.

(2) Groblje je prema vrsti ukapanja planirano kao mješovito groblje s klasičnim ukopom i s polaganjem urni.

Članak 6.

(1) Grobna mjesta raspoređena su unutar grobnih polja, kako je prikazano na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina i na kartografskom prikazu 4.2. Grobna polja

(2) Unutar grobnih polja 1-8 planom je predviđena izgradnja zemljanih grobova i grobnica.

(3) Unutar grobnih polja 9-12 planom je predviđena izgradnja grobnica, a također unutar grobnih polja 9, 10 i 12 planom je predviđeno i polaganje urni.

Članak 7.

(1) Neto dimenzija zemljanog grobnog mjesta predstavlja veličinu same ukopne jame koja iznosi u jednom stupcu 90 x 215 cm, a u dva stupca 170 x 215 cm.

(2) Bruto dimenzija zemljanog grobnog mjesta u jednom stupcu iznosi 120x251, a u dva stupca 200x251 cm.

(3) Dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima najmanje 200 cm.

(4) Dno groba mora biti najmanje 50 cm iznad najviše točke podzemne vode.

(5) Kod zemljanih grobova treba osigurati najmanje 0,80 metara zemlje iznad lijesa.

Članak 8.

(1) Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) u jednom stupcu iznosi najmanje 90 x 230 cm, u dva stupca najmanje 150 x 230 cm

(2) Bruto dimenzija grobnice povećava se za 15 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida.

(3) Grobnice moraju biti izgrađene od vodonepropusnog betona.

(4) Dubina ukopnog grobnog mjesta iznosi najmanje 200 cm.

(5) U površinu groba ubraja se prostor za ukop i staza oko groba.

- Za jedno grobno mjesto optimalni prostor iznosi 6,50 m2

- Za dva grobna mjesta optimalni prostor iznosi 10,00 m2

(6) Prostor iza groba predviđen je za sadnju zelenila i svladavanje prirodnog pada terena, a treba biti minimalno 50 cm širine.

(7) Staza između dva reda grobnica u grobnom polju mora biti širine 160 cm zbog mogućnosti strojnog ukopa jame.

Članak 9.

(1) Grobnice mogu biti i drugačijih dimenzija i načina izvedbe uz obvezu da se izradi poseban projekt za iste.

(2) Grobnice se postavljaju na način da je uzglavlje uz zelenilo.

Članak 10.

(1) Kolumbarijske niše se izvode u građevinama oblika zida na za to predviđenom mjestu.

Neto dimenzija niše iznosi 60x60x30 cm.

Članak 11.

(1) Dozvoljava se postava svih tipova nadgrobnih ploča uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

Članak 12.

(1) Grobovi i grobnice se postavljaju u grobne redove ne duže od 60 m. Između grobnih redova izvode se pristupne staze minimalne širine 1,6 m koje se moraju povezati na glavne staze između grobnih polja.

(2) Grobna polja se sastoje od grobnih redova i međurazmaka koji služi kao prilazna staza.

(3) Grobna polja su odijeljena glavnim stazama minimalne širine 3 m. Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju ne većeg uzdužnog nagiba od 8% i ne većeg poprečnog nagiba od 1%.

Članak 13.

(1) Unutar obuhvata Plana nalazi se postojeća oproštajna građevina unutar koje se nalaze mrtvačnica, oproštajna dvorana i pomoćne prostorije.

(2) S istočne strane oproštajne građevine predviđen je otvoreni prostor za servisne sadržaje. Kolnim prilazom je povezan s javnom prometnicom zapadno od groblja, a pješačko-kolnim putem nadovezan na glavne staze samog groblja.

(3) Unutar prostora iz stavka 2 ovog članka predviđen je prostor za odlaganje otpada te pogonski, radni i službeni dio groblja, unutar ovog prostora moguća je izgradnja prizemne građevine čija tlocrtna projekcija iznosi maksimalno 25 m2.

Članak 14.

(1) Groblje mora biti ograđeno, a po potrebi i čuvano. Oko planiranih površina za zonu proširenja groblja treba izvesti ogradu visine max. 2 m.

(2) Na ulasku u groblje mora biti postavljena tabla s planom groblja.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Članak 15.

(1) Sve građevine koje se izvode za potrebe groblja moraju biti prometno i komunalno opremljene.

Prometna i ulična infrastruktura

Članak 16.

(1) Groblju se pristupa s postojeće prometnice zapadno od obuhvata Plana. Kao glavni ulaz koristi se postojeći kolni pristup s jugozapadne strane, a dodatni kolni pristup planiran je na sjevernoj strani obuhvata

(2) Parkiralište za smještaj osobnih vozila zaposlenika i posjetitelja i smješteno je u jugozapadnom i sjeverzapadnom dijelu obuhvata Plana. Dimenzije parkirališnih mjesta iznosi 2,5 x 5 m.

(3) Planirana širina kolnog ulaza u groblje iznosi 6,0 m.

Članak 17.

(1) Za kretanje pješaka između grobnih polja gradit će se i uređivati pješačke staze širine od 3,0 m.

(2) Za kretanje pješaka unutar grobnih polja (između grobnih redova) graditi će se i uređivati pješačke staze širine 1,6 m.

(3) Površina za kretanje pješaka mora biti izrađena od tvrdog materijala i bez prepreka za kretanje. Kod projektiranja potrebno se pridržavati važećih propisa o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje urbanističko-arhitektonskih barijera u urbanističkom planiranju i projektiranju (važeći Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti). Navedene staze ne mogu imati veći uzdužni nagib od 8% i ne veći poprečni nagib od 1%.

(4) Glavne staze koje povezuju grobna polja s odmorištima i proširenjima te trgovima kao i sama odmorišta i trgovi izvest će se na osnovu arhitektonskog rješenja popločenja.

Elektroničke komunikacije

Članak 18.

(1) Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, određuje se planiranjem koridora podzemno slijedeći koridore prometnica, u zoni pješačkih staza ili zelenih površina.

(2) Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, moguća je dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera.

(3) Preporuka je da više korisnika koristi zajedničku elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu radi zaštite okoliša i racionalnog korištenja prostora. Lokacije za njihovu gradnju određuju se uz poštivanje općih uvjeta i vodeći računa o zaštiti:

- na udaljenosti od postojećih građevina u skladu s propisima i normativima;

- zona prirodnih i kulturnih dobara;

- da ne smanjuju kvalitetu vrijednih vizura.

(4) Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, određena je planiranjem baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim zgradama bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatera - koncesionara, gdje god je to moguće.

Vodoopskrba

Članak 19.

(1) Vodovodni sustav groblja u Donjoj Zelini spaja se na javnu vodovodnu mrežu.

(2) Interna mreža groblja povezuje se postrojenjem do izljevnih mjesta koje koriste posjetioci groblja.

(3) Protupožarna zaštita groblja (centralna građevina) riješiti projektom prema važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

(4) Unutar grobnih polja treba osigurati izljevno mjesto (voda-slavina) koje pokriva radijus od najviše 100 m.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 20.

(1) Sustav odvodnje kanalizacije unutar područja proširenja groblja rješava se kao razdjelni (separatni).

(2) Oborinske vode prikupljati će se preko cestovnih slivnika u zasebne cjevovode smještene unutar staza te se gravitacijski odvesti do upojnih bunara.

(3) Radi smanjenja opterećenja sustava oborinske odvodnje a time i manjih dimenzija iste, predvidjeti da se dio oborinske vode s „čistih“ površina upuštaju direktno u obodni teren koliko je to moguće prema geomehaničkim ispitivanjima tla.

(4) Oborinske vode s većih parkirnih površina (preko 10 vozila) potrebno je tretirati preko separatora prije upuštanja u upojni bunar odnosno okolni teren.

(5) Na svim lomovima trase kanalizacijskih vodova obavezno izvesti reviziona okna kao i kod svih mjesta priključenja.

Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 21.

(1) Područje obuhvata Plana povezuje se na postojeći energetski sustav, na najbližu transformatorsku stanicu 10(20)/04 kV. Sva elektroenergetska infrastruktura realizira se podzemno.

(2) Planira se ukidanje se postojećeg elektroenergetskog voda od 10 kV.

(3) U slučaju gradnje nove transformatorske stanice za potrebe pojedinog novog potrošača ista treba biti smještena unutar građevne čestice tog potrošača. Za nove traformatorske stanice treba predvidjeti koridore za priključak istih na srednjonaponsku mrežu te koridore za nove niskonaponske vodove.

(4) Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom planiranih objekata definirati će se elektroenergetskim suglasnostima za svaku pojedinačnu građevinu u fazi ishođenja investicijsko-tehničke dokumentacije, a na temelju elektroenergetskih potreba.

(5) U slučaju gradnje transformatorske stanice na zasebnoj čestici, minimalne dimenzije čestice su 7x5m locirane uz prometnice, do transformatorske stanice treba biti omogućen prilaz kamionskom vozilu s ugrađenom dizalicom za dopremu energetskog transformatora i pripadajuće opreme.

(6) Polaganje novih elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti u skladu s važećim Zakonima i propisima. Za Polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova nadležan je isključivo HEP-ODS, Elektra Zagreb.

Članak 22.

(1) Jedan izlaz iz transformatorske stanice treba osigurati za mrežu javne rasvjete koja se izvodi sa kabelima PP 41-A dimenzija 4x25 mm.

(2) Mjerenje potrošnje električne energije vanjske rasvjete bit će u transformatorskoj stanici dok će se mjerenje potrošnje električne energije za centralni objekt izvesti direktnim brojilima u okviru glavnog razvodnog ormara.

(3) Za novu javnu rasvjetu treba ishoditi elektroenergetsku suglasnost od Elektre Zagreb, Službe za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži.

Članak 23.

(1) Javna rasvjeta izvodi se sa rasvjetnim armaturama koje moraju biti kvalitetne i estetski dizajnirane, a izvori svjetla suvremeni.

(2) Za rasvjetu pristupne ulice i parkirališta primjenjuju se stupovi primjerene visine. Svjetiljke bi trebale biti djelomično zasjenjene u cilju zaštite od svjetlosnog zagađenja.

Članak 24.

(1) Zaštita od napona dodira na instalaciji javne rasvjete rješava se sustavom nulovanja. Sve metalne dijelove instalacije, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, treba povezati sa zaštitnim vodičem, a nul vodič i zaštitni vodič trebaju se pouzdano povezati u transformatorsku stanicu. Moguća su i drugačija rješenja.

(2) U okviru mreže javne rasvjete treba osigurati zaštitu od atmosferskog pražnjenja kroz uzemljenje stupa na uzemljivač koji se polaže uz kabele u rovu od TS do objekata i stupova vanjske rasvjete.

- Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 25.

(1) Javne zelene površine obuhvaćene su u dvije kategorije:

- zelene površine,

- zelenilo unutar grobnih polja.

Članak 26.

(1) Zelene površine (alineja 1. prethodnog članka) uređuju se kao travnjaci s primjenom visoke i niske vegetacije formirajući poteze zelenila u formi drvoreda.

(2) Prostor zelenila unutar grobnih polja (alineja 2. prethodnog članka) izvodi se kao travnjak s nižom vegetacijom. To posebno vrijedi kod razgraničenja grobnih redova.

(3) Za sadnju visokog i niskog raslinja potrebno je izraditi projekt sadnje odnosno hortikulturno uređenje.

5. Mjere provedbe plana

Članak 27.

(1) Provedba Plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogućavaju njegovu provedbu i implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja prostora, te tražena razina zaštite okoliša.

(2) Groblje se može graditi u fazama, a svaku fazu groblja moguće je ograditi.

6. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 28.

(1) Na prostoru obuhvata groblja postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama važećeg Zakona o gospodarenju otpadu.

(2) Prostori za odlaganje otpada unutar opremanja groblja moraju biti postavljeni na za to odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto.

(3) Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu nadležnog komunalnog poduzeća.

(4) Građevni otpad koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata plana zbrinjavat će se u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, odvozom na deponij.

Članak 29.

Zaštitu podzemnih voda od zagađenja vršiti na slijedeći način:

- izraditi sustave odvodnje otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata,

- oborinske vode s prometnih površina i parkirališta odvoditi putem slivnika u upojni bunar preko separatora ulja i masti.

Članak 30.

(1) Prostor obuhvata plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VIII˚ seizmičnosti (po MCS).

(2) Izgradnja građevina treba se provoditi u skladu s zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Zelinskim novinama", službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA SVETOG IVANA ZELINE

Darko Bistrički, struc. spec. ing. građ., v.r.